PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA SPRCH A VÝMĚNA UMYVADEL V SDH DRUŽSTEVNÍ "

Místo stavby 		: Objekt SDH v ulici Družstevní , Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA SPRCH A VÝMĚNA UMYVADEL V SDH DRUŽSTEVNÍ "

- Místo stavby

Objekt SDH

ulice Družstevní, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav stávajících prostor sprch a v objektu SDH Družstevní , Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu prostor sprch

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav prostoru sprch:

Stavební opravy se týkají stávajících prostor sprch v objektu SDH v ulici Družstevní ve městě Studénka. Vnitřní prostory určené k opravě se nachází v I.NP( přízemí )   objektu s přístupem z venkovních prostor pozemku .

Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené  cihly .Vnitřní nosné a nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem z cihel plných.   Podlaha betonová opatřena keramickou dlažbou 100/100mm .Vnitřní omítky  štukové , opatřené keramickým obkladem  100/150mm  z části do výšky 1,25m od podlahy ( v prostoru umyvadel) a z části do výšky 1,98m ( v prostoru sprch) . Stávající dveřní křídlo -  plné ve dřevěných zárubních. Prostor sprch je vytápěný stávajícím topným tělesem radiátoru. Ohřev TV je zajištěn stávajícím el. zásobníkem vody .

Navržené stavební opravy prostor sociálního zařízení objektu DZU Studénka :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV PROSTORU SPRCH A UMYVADEL:

Místnost ozn. 1.01

- Demontáž keramického obkladu 100/150 výšky 1,25m a 1,98m

- Demontáž keramické dlažby 100/100mm+demontáž podlahových vpustí- 2ks

- Demontáž sanitárního zařízení- 3ks umyvadel + demontáž baterií sprch - 2ks

- Oprava stávajících  štukových omítek

- Příprava podkladu k položení keramické dlažby – nivelace stávající podlahy samonivelační stěrkou

- Pokládka keramické dlažby 300/300mm do lepidla včetně vyspárování sanitární spárovací hmotou + uložení dvou podlahových vpustí

- Pokládka keramického obkladu 200/250mm do výšky 2,00m nad podlahou včetně vyspárování sanitární spárovací hmotou

- Montáž nového el. zásobníku vody 80l

- Montáž nového sanitárního zařízení (3ks umyvadel včetně baterií )+ montáž 1ks baterie sprchy

- Kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 14 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata

----------------------------------------

03/2019