Průvodní zpráva

Návrh trvalkových výsadeb

Studénka II, ul. Sjednocení - zelený pás před budovou MěÚ

Identifikační údaje

Název:               Návrh trvalkových výsadeb

Místo:                 Studénka II, ul. Sjednocení – zelený pás před budovou MěÚ

Objednatel:         Město Studénka

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

IČ 00298441

DIČ CZ00298441

Kontaktní osoba:  Droščínová Renáta

droscinova@mesto-studenka.cz

Zhotovitel:           Interpont s.r.o.

Družstevní 982, 742 13 Studénka

IČO 26799430

DIČ CZ26799430

Vypracovala:       Ing. Daniela Kotasová

interpont@email.cz

Datum:                4/2022

Podklady

- katastrální mapa

- vlastní terénní průzkum

- situační mapy inženýrských sítí – doloženy objednatelem

Stávající stav

Zájmová plocha určená pro výsadbu trvalkového záhonu – viz obr.1 – se nachází v samém centru města před budovou MěÚ. Jedná se o pás zeleně mezi chodníkem a hlavní komunikací, navazuje na něj příchod na náměstí, autobusovou zastávku, přilehlé sídliště a obchody. Jde tedy o frekventovanou část města, kterému současný vzhled z hlediska estetického určitě neodpovídá.

Obr. 1

V současné době je plocha bez jakékoli sadovnické koncepce, pouze zatravněná, v jedné polovině se nachází 3 méně kvalitní soliterní dřeviny v liniové výsadbě, 1 pařez – pozůstatek 4.solitery. Zhruba v polovině zájmového území je plocha příčně předělena betonovým pásem cca 2m širokým – zřejmě zbytek bývalého chodníku. Celá plocha je v rovině s mírným sklonem k hlavní komunikaci, obrubníky podél hlavní komunikace jsou níž než obrubníky chodníku, terén je v některých místech cca 10cm nad obrubníkem.

Dále se zde vyskytuje – sloup veřejného osvětlení, svislé dopravní značení a na základě dodaných materiálů se na uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., – podzemní síť VN a NN, SEK společnosti CETIN

a.s.. Všechny podklady doloženy.

Obr. 2 – ul. Sjednocení – zelený pás před budovou MěÚ – pohled od Studénky I

Obr. 3 – ul. Sjednocení – zelený pás před budovou MěÚ – pohled směr do Studénky I

Návrh

Pokud by se mělo jednat o komplexní řešení tohoto území, z hlediska sadovnické koncepce by určitě bylo nutno upravit stávající výsadbu soliter – buďto zcela odstranit a vytvořit jednolitý trvalkový záhon v jednotném duchu, nebo vytvořit liniovou výsadbu kvalitních soliter s menší korunou (např. kulovitou) v kombinaci s podsadbou trvalek. Tímto by došlo k celkovému sjednocení tohoto prostoru a určitě by to byl i přínos estetický.

Po dohodě se zadavatelem návrh vychází ze současného stavu a počítá tedy i se stávajícími soliterami. Vymezená plocha je navržena jako kompaktní trvalkový záhon – druhová skladba je přizpůsobena danému stanovišti a navazuje na druhovou skladbu nedalekých trvalkových záhonů u autobusové zastávky Kotvice. Jedná se o kombinaci trvalek a travin různých výškových velikostí v barevné kombinaci odstínů žluté, oranžové a modré. Dynamiku během celého roku zajišťuje postupné nakvétání a odkvétání jednotlivých druhů trvalek – na jaře se o první květy a oživení ploch postarají cibuloviny – krokusy a nízké botanické tulipány, následují na jaře kvetoucí pryšce a nízké hvězdnice. V plném létě – modrá šanta, kakost, žluté květy krásnoočka a žlutooranžová květenství třapatky. Dominantou budou skupinky druhu Kleopatřina jehla – zvláštní svým zajímavým květenstvím v odstínech od žluté po cihlově oranžovou a trsy úzkých kopinatých listů, které budou doprovázet modře kvetoucí půdopokryvné kakosty. Okolí kmenů stávajících soliter vyplní skupinky vyšších trvalek – agastache a kohoutku spolu s nižšími druhy již zmíněné třapatky a krásnoočka, pelyňku. Podzim bude přecházet do starorůžové v kombinaci s fialovou – rozchodníky a podzimní astry. Během celého roku budou plochu zdobit šedé trsnaté ovsíře. Zimní období zpestří suchá květenství rozchodníků (možno ponechat i třapatku), šedé traviny, šedý pelyněk a stálozelené trvalky – bergénie, pryšec.

Celá plocha je z důvodu možnosti rozložení realizace na 2 fáze rozdělena na 2 části s označením A1, A2. Část A1 je momentálně pouze travnatá – od přechodu pro chodce po stávající betonový předěl – včetně. Část A2 navazuje na plochu od tohoto betonu až na druhý konec zájmového území, kde se nacházejí zmíněné listnaté solitery. Druhové složení obou ploch je shodné, liší se pouze v poměrovém zastoupení některých druhů. V prázdném pásu zeleně je navrženo více dominant – Kleopatřina jehla, v části se soliterami jsou koncentrovány hlavně v prostoru uhynulého jedince a vyplní tak původní pravidelný spon soliter.

1.  příprava stanoviště

- odstranění betonové plochy a podkladních vrstev do hl. cca 30cm + vyčištění (kameny, zbytky betonu), zajistit propustnost plochy, odvoz na skládku, chybějící zeminu do požadované výšky 10cm pod obrubník lze doplnit z okolních ploch, na kterých bude odstraňována

- základem úspěšné realizace trvalkových záhonů je kvalitní odplevelení - z tohoto důvodu budou zájmové plochy odpleveleny 2x totálním herbicidem dle návodu, 2. aplikace proběhne cca po 3 týdnech po 1. aplikaci – v závislosti na počasí a rychlosti vzejití dalších plevelů, 7-10 dní po uplynutí 2. aplikace může dojít k dalšímu zpracování ploch

- odstranění pařezu po původní soliteře

- následovat bude sejmutí vrchní vrstvy terénu – snížení terénu 10 cm pod hranu stávajících obrubníků. Vzhledem k existenci inženýrských sítí na tomto pozemku je počítáno s ručním sejmutím, stejně tak kolem kmenů stávajících dřevin, nutno dočistit okraje podél zpevněných ploch a značek

( Pozn.: v současné době je terén v některých místech nad obrubníkem, proto je v rozpočtu v položce „sejmutí ornice“ počítáno s průměrnou výškou odstranění cca 15cm )

- po snížení terénu dojde k rozrušení terénu do hloubky 15cm – prokypření – citlivě povést kolem stávajících soliter

- na takto upravenou plochu bude rovnoměrně rozprostřen čistý říční písek - po celé ploše budoucích záhonů ve vrstvě 5cm a následně zapracován do stávající zeminy – kultivace - tímto krokem bude zajištěno provzdušnění a vylehčení stávajícího podkladu, písek musí být čistý, bez příměsí

- konečnou úpravou přípravy záhonů je urovnání povrchu hrabáním s odstraněním případných nečistot – kameny, zbytky plevele

- veškeré zemní práce budou prováděny s ohledem na výskyt inženýrských sítí

2. vlastní výsadba

- vlastní výsadbě předchází důkladné zalití rostlinného materiálu

- následuje rozmístění rostlin dle osazovacího plánu

- poté vlastní výsadba kontejnerovaných rostlin do připravené půdy se zalitím, velikost kontejneru 9cm; rostliny mohou být vysazeny až po rozmístění veškerých rostlin, rostliny budou vysazeny pouze do ½ výšky kořenového balu! zbylá část balu je již ve štěrkové vrstvě

- zároveň proběhne výsadba cibulovin: září – říjen – hloubka výsadby je 1,5 násobek výšky cibule –krokusy a modřence vysazovat do hnízd po 7-10ks

- ošetření rostlin po výsadbě ve skupinách (odplevelení, odstranění poškozených částí, odvoz odpadu)

- konečnou úpravou bude mulčování – ostrohranný štěrk fr. 8-16 mm, výška mulče 50mm, dokonalé zasypání rostliny – ne obsypávat

- zálivka rostlin po výsadbě – plošně, dávka 10l/m2 (3 opakování) - pro podzimní termín

3. Požadavky na rostlinný materiál

- rostliny zdravé, bez chorob a škůdců

- rostliny kontejnerované, kvalitně prokořeněné

- rostlinný materiál dle schváleného seznamu a osazovacího plánu, včetně kultivarů; případné změny taxonů rostlinného materiálu na základě souhlasu autora osazovacího plánu

- v případě viditelného zaplevelení výsadbového materiálu je nutno svrchní vrstvu zeminy z kontejneru odstranit před výsadbou

požadavek: realizace výsadeb proběhne v podzimním období, kdy je možno uskutečnit komplexní výsadbu včetně cibulovin

4. Údržba

- průběžné důkladné a kvalifikované odstraňování plevele (nejdříve rozhrnout mulč a poté odstranit plevel – zamezit mísení mulče a substrátu)

- předpoklad: intenzívnější odstraňování plevele v prvních letech po výsadbě, později po zapojení porostu se intenzita údržby snižuje

- odstraňování uschlých a odumřelých jedinců (nejdříve rozhrnout mulč a poté odstranit – zamezit mísení mulče a substrátu)

- okamžitá dosadba uhynulých jedinců novými stejného druhu dle stávajícího osazovacího plánu (nejdříve rozhrnout mulč a poté vysadit – zamezit mísení mulče a substrátu)

- doplňování mulče – štěrku – jednak k bázi jednotlivých rostlin tak plošně dle potřeby, v prvních letech přihrnovat mulč k rostlinám hlavně po zimě, plošné doplňování cca po 2-3 letech

- zálivka dle aktuálního počasí – v případě dlouhodobějších přísušků ( cca 10l/m2 )

- před vzejitím jarních cibulovin odstranit nadzemní části rostlin (způsoby a termíny odstraňování uschlých nadzemních částí, specifika údržby jednotlivých druhů uvedeny u každého kultivaru),

vyčištění záhonu po zimě – listí, organické zbytky, … .

- neustálé sledování kvality růstu výsadeb a v případě potřeby provést aktuální zásah