PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA BUDOVĚ DZU „

Místo stavby 		: budova č.p. 779, ulice Sjednocení , k.ú. Butovice parc.č. 1610/5

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2016

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA BUDOVĚ DZU „

- Místo stavby

budova č.p. 779, ulice Sjednocení , k.ú. Butovice parc.č. 1610/5

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy ploché střešní konstrukce budovy ulice  Sjednocení č.p. 779 , k.ú. Butovice  , včetně opatření tepelné izolace . Součástí opravy střešní konstrukce  bude realizace nového hromosvodu , oplechování zděné atiky a větracích průduchů ,  nátěr stávajícího ocelového  přístupového žebříku na střešní konstrukci a oprava stávajících kanalizačních vpustí a kanalizačního svodu.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav střešní ploché  konstrukce :

Stávající střešní konstrukce objektu DZU č.p.779 k.ú. Butovice, je tvořena dřevěnou konstrukcí včetně dřevěného bednění - záklopu opatřenou krytinou  hydroizolačních pásů . Střešní konstrukce určena k opravě,  je rozdělena na tři samostatné plochy a dvě výškové úrovně. Přístup na střešní konstrukci je zajištěn vnitřním schodištěm objektu  a venkovními ocelovými žebříky.

Stávající nadezdívka atiky  je opatřena oplechováním a stávajícím rozvodem hromosvodu. Na střešní konstrukci je výskyt větracích průduchů o půdorysném rozměru 1,050m x 1,85m a výšky 0,70m, tyto průduchy jsou opatřeny oplechováním.  Odvod dešťové vody je zajištěn  samostatnou kanalizační vpustí  každé plochy střešní konstrukce a  stávajícím kanalizačním potrubím svedeným středem objektu. Pouze střešní konstrukce nad schodištěm je opatřena vnějším kanalizačním svodem.  Přístup na střešní konstrukci je po stávajícím venkovním ocelovém žebříku ukotveným do obvodové konstrukce objektu. Přibližná výška střešní konstrukce od upraveného terénu  cca 16,80m.

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího hromosvodu a demontáž oplechování atiky včetně demontáže oplechování větracích průduchů  půdorysu 1,050m x 1,85m výšky 0,70m

- Příprava podkladu střešní konstrukce

- Osazení nových kanalizačních vpustí a kanalizačního svodu

- Realizace skladby navržené střešní konstrukce dle zákresu PD

Jednoplášt’ová střešní konstrukce s tepelnou izolací a parotěsnící vrstvou

- PVC folie Alkorplan 35176

- Geotextílie Filtek 300

- Tepelná izolace - desky EPS 100 S Stabil- ve dvou vrstvách( ložené křížem)

celk. tl. 200mm- kotvené do pevného podkladu střešní konstrukce

- parotěsná fólie

- Stávající  střešní a stropní  konstrukce

Jednoplášt’ová střešní konstrukce bez tepelné izolace( prostor nad vnitřním schodištěm budovy)

- PVC folie Alkorplan 35176

- Geotextílie Filtek 300

- parotěsná fólie

- Stávající střešní a stropní konstrukce

- Montáž PVC folie Alkorplan 35176 , která bude přetažena přes stávající zděnou atiku

- Realizace nového oplechování atiky a větracích průduchů z TiZN  v hnědé barvě

strana 4

- Osazení nového hromosvodu z žárově zinkovaného materiálu a ukotvení k střešní , obvodové  konstrukci a zděné atice

- Realizace ochranného nátěru stávajícího venkovního ocelového žebříku šířky cca 500mm a výšky  cca 4,00m.

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracoval :Škopová Renata

----------------------------------------

03/2016