PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„Zastřešení kovové konstrukce u ZŠ Butovická "

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , parc.č. 803/1

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 02/2016

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„Zastřešení kovové konstrukce u ZŠ Butovická "

- Místo stavby

k.ú.Butovice, parc.č. 803/1

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh zastřešení kovové konstrukce u ZŠ Butovická č.p. 346, k.ú. Butovice, včetně oplechování a umístění žlabu a svodu k odvedení srážkové vody ze střešní konstrukce .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu kovové konstrukce u ZŠ Butovická

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky stavebníka

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Jedná se o zastřešení stávající  kovové konstrukce u objektu ZŠ Butovická č.p. 346,

k.ú. Butovice, včetně oplechování a umístění žlabu a svodu k odvedení srážkové vody ze střešní konstrukce .

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- položení a kotvení střešní krytiny z trapézových polykarbonátových desek Suntuf CS TR 115/17, síly 1,0 mm - čirý

- kotvení oplechování spáry mezi střešní krytinou a fasádou objektu

- montáž okapového žlabu a svodu k odvodu srážkové vody  včetně napojení do stávající kanalizace

- úklid staveniště

Předpokládaná doba výstavby cca 5 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracoval :Škopová Renata

----------------------------------------

02/2016