PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU  U ZŠ TGM „

Místo stavby 		: Základní škola T.G. Masaryka  č.p. 500, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 02/2016

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU  U ZŠ TGM „

- Místo stavby

Základní škola T.G. Masaryka  č.p. 500, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy okapového chodníku k objektu základní škola T.G.Masaryka č.p.500 , Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu okapového chodníku

- Pořízení fotodokumentace

- požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav přístupového chodníku :

Stávající okapový chodník základní  školy  TGM , je tvořen betonovou dlažbou velikosti 300/300mm  loženou  do pískového lože. Přístup na pozemek je po stávajícím zpevněném sjezdu z místní komunikace. Součástí okapového chodníku jsou stávající okapové vpustě tzv. gaigry, které je nutné vyměnit, včetně části okapové roury svodu srážkové vody.

Navržené stavební práce :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž betonové dlažby velikosti 300/300mm  a  osazení nových dvou okapových vpustí- tzv. gaigrů  , včetně výměny části okapové roury v délce cca 1,00m'  a průměru 100mm.

- Příprava ložného podkladu a uložení betonové zámkové dlažby tl. 60mm

- Betonová zámková dlažba tl. 60mm

- Ložná vrstva – jemný písek  frakce 4-8mm v tl. 100mm

- Zhutněná štěrkodrt‘ frakce 16-32mm v tl. 200mm

- Finální hutnění a pískování betonové – zámkové dlažby

Předpokládaná doba výstavby cca 10 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vypracoval :Škopová Renata

----------------------------------------  02/2016