Projektová dokumentace

TECHNICKÁ POMOC

ZŠ Studénka, ul. Butovická 346, 
Výměna podlahy vrchní tělocvičny

Investor:

Město  Studénka

Nám.  Republiky  762 
742  13    Studénka

Zpracovatel:

PROJECT  WORK  s.r.o.

Panská  395

742  13    Studénka   
IČO: 292  95 548

Březen 2017

a) identifikace stavby, základní charakteristika a účel

investor:

projektant:

Město Studénka 
Nám. Republiky 762

742 13  Studénka 
PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395

742 13  Studénka  
IČO: 292 95 548

tel.: 724 042 171 - Ing. Štěpán Mackovík

základní charakteristika a účel stavby:

Projekt technické pomoci se zabývá výměnou stávající pochozí vrstvy vrchní tělocvičny a 
dvou přilehlých místností, konkrétně spojovací chodby a otevřeného skladu nářadí pro 
tělesnou výchovu,  výmalbou zdí a stropů výše zmíněných místností a úpravou shrnovacích

dveří dělící místnost tělocvičny od místnosti školní družiny.  Dále se projekt zabývá 
rozvržením nových čar hřišť pro florbal a házenou, realizovaných malbou přímo do 
probarvené gumové pochozí vrstvy v místnosti horní tělocvičny.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku, majetkoprávní vztahy

Pozemek resp. budova, na níž  má být realizována stavba je v současnosti využíván jako 
základní škola s  jídelnou, nachází se v intravilánu města Studénky, části Butovice.

Místnosti, kde se má realizovat stavební záměr slouží jako tělocvična, přilehlý otevřený sklad 
nářadí pro tělesnou výchovu a spojovací chodba, která spojuje samotnou tělocvičnu

s chodbou starší části budovy základní školy.  S ohledem na charakter zvýšené intezity 
pohybu uživatelů - žáků je nutné použití kvalitních materiálů a důsledné  provedení 
stavebních prací s cílem zvýšení životnosti měněných pochozích povrchů. Budova základní 
školy  č.p. 346 na parc.č. 803/1 je ve vlastnictví Města Studénky, nám. Republiky 762, 742 13

Studénka.

Nemovitost je ve správě základní školy ve Studénce se sídlem na ul. Butovická 346, 742 13 
Studénka

c) údaje o provedených průzkumech

Provedené průzkumy:  zaměření  budovy  digitálním  dálkoměrem  (maximální  odchylky  od 
výkresové části PD jsou 20mm), fotodokumentace, konzultace se správcem a investorem.

d) předpokládaná lhůta výstavby

Doba výstavby se předpokládá cca 14 dní.

e) statistické údaje o orientační hodnotě stavby

Orientační  náklady  stavby  jsou  uvedeny  v samostatné  příloze  dokumentace.  Cena  byla 
stanovena  dle  aktuální  cenové  úrovně  stavebních  prací  a  dle  příslušného  podkladu  tj. 
dokumentace technické pomoci.

Cena  realizační  bude  stanovena  zhotovitelem  stavby  na  základě  výkazu  výměr  a  dle 
podmínek pro výběr zhotovitele stavby daných investorem.

f) zhodnocení stávajícího stavu

Stávající stav pochozí vrtstvy podlahy tělocvičny je již v nevyhovujícím stavu, kdy se v různých 
místech pochozí vrstva odloupává a pouze lokální oprava vzhledem k povrchu podlahy a 
účelu  místnosti  není  možná.  Obnažená  místa  jsou  zdrsněná  (značný  kontrast  se  stávaící

pochozí  vrstvou,  která  je  lesklá,  hladká)  a  při  náplni  aktivit  tělesné  výchovy  jsou  žáci 
vystaveni riziku úrazu z důvodu rozdilných vlastností, zejména přilnavosti (protiskluznosti). 
Tato  obnažená  místa  několikanásobně  rychleji  opotřebovávají  jak  vybavení  tělocvičny 
(doskočiště, žíněnky, atd.), tak cvičební úbory žáků.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Odpady vznikající během výstavby (odpady ze stavebních prací)

Je plně v pravomoci dodavatele stavby jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z 
hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a 
předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavení a 
demoliční odpady. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v 
průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s nimi. Trvalé deponie v rámci této stavby 
zřizovány nebudou. Veškeré odpady budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.

Popis rizik a bezpečnosti provozu:

- během výstavby a v době po uvedení do provozu požadovat precizní provádění stavebních 
a montážních prací

- dodržovat technologickou a pracovní kázeň

- provádět důkladnou kontrolu a údržbu celého okolí

h) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Ochrana  zdraví  není  vzhledem  k druhu  stavebních  činností  nutná.  Požadavky  k  zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích  prací  a  při  pracích  s nimi  souvisejících  jsou  stanoveny  nařízením  vyhlášky 
č.324/1990  Sb.  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  a  Českého  báňského  úřadu  ze  dne 
31.7.1990

i) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Vzhledem  k  charakteru  objektu  nejsou  požadována  žádná  zvláštní  opatření  pro  zajištění 
zvláštních  hygienických  podmínek.  Pro  zajištění  ochrany  zdraví  osob  pohybujících  se  v

objektu bude při výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, které nevykazují žádné 
negativní vlivy na zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani 
materiály na bázi azbestu.

2

2

j) Návrh stavebně-konstrukčního řešení

Bourací práce    :

Odstranění kousků (celková plocha do 1m  ) zátěžového koberce nalepeného na rampě ve 
spojovací chodbě.

Přípravné práce:

Demontáž křídel a obložení (ze strany místnosti tělocvičny) dřevěných  shrnovacích dveří. 
Úprava křídel a obložení shrnovacích dveří ve smyslu zbroušení spodních  dřevěných  hran o 
rozdíl úrovní původní a nové pochozí vrstvy podlahy tělocvičny se skladem nářadí (cca 8mm). 
Zbroušení stávajícího pochozího povrchu podlahy a odstranění nerovností větších jak ±2mm

na 2m. Očištění zbroušeného povrchu od nečistot, prachu a mastností. 
Vlhkost před podkládkou nové vrstvy max 0,5% (měřeno CM metodou).

Pokládka pochozí vrstvy:

Nová pochozí vrstva bude zhotovena dle technologického postupu výrobce.

Na připravený podklad se nalepí celoplošně elastická polyuretanová podložka (6 mm). Póry 
podložky se uzavřou pružným tmelem a následuje stěrkování samonivelační polyuretanové

hmoty 2x, která se uzavře polyuretanovým lakem (2 mm). Následuje lajnování hracích ploch. 
V místnosti provádění musí být teplota min. 18° C po dobu 24 hodin denně.

Složení nové pochozí vrstvy:

Elastická polyuretanová podložka 6 mm (síla 6 mm, pryžové pásy šířky 1,50 m x 20 m), 
uzavírací polyuretanová vrstva – tmel Herculan EG 120, nosná samonivelační polyuretanová 
vrstva  Herculan  EX  800  (2x),  uzavírací  matový  polyuretanový  lak  Herculan  PU  100  W  v 
odstínu RAL 5012. Lajnování hřišť pro florbal a házenou bude provedeno dle výkresové

dokumentace.

Koberec:

V místnosti  spojovací  chodby  bude  celoplošně  nalepen  zátěžový  koberec  s  vlastnostmi: 
1)materiál  100%  polypropylen  2)výška  vlasu  –  4,5mm,  3)celková  váha  koberce  min

1000g/m  .

Dokončovací práce:

Po aplikaci nových pochozích vrstev v místnostech tělocvičny, přilehlého otevřeného skladu 
nářadí a ve spojovací chodbě bude provedena výmalba stěn a stropů těchto místností.

Následně se aplikují soklové lišty. Soklova lišta pro tělocvičnu a sklad nářádí bude 
vyhotovena ze dřeva, o výšce 80mm. Sokl pro spojovací chodbu bude vyhotoven nalepením

PVC kobercové lišty a do ní vlepeným pásem koberce o celkové výšce 50mm a šířce 10mm. 
Pás bude vyhotoven ze stejného koberce jako podlaha.

PLOCHA 
POVRCH STĚN      STĚN

PLOCHA 
POVRCH STĚN      STĚN

2

2

2

2

2

2

k) Výpis ploch

STÁVAJÍCÍ STAV

ID

NÁZEV

VÝMĚRA 
	[m  ]

POVRCH 
PODLAHY

PLOCHA 
		STROPU

[m  ]         [m  ]

2.01

TĚLOCVIČNA 
+SKLAD NÁŘADÍ

244,0

PVC

OMÍTKA

210,0

237,0

2.02

SPOJOVACÍ 
CHODBA

9,5

PVC

OMÍTKA

25,0

9,5

CELKEM

253,5

235,0

246,5

NOVÝ STAV

ID

NÁZEV

VÝMĚRA 
	[m  ]

POVRCH 
PODLAHY

PLOCHA 
		STROPU

[m  ]         [m  ]

2.01

TĚLOCVIČNA 
+SKLAD NÁŘADÍ

244,0

PVC

OMÍTKA

210,0

237,0

2.02

SPOJOVACÍ 
CHODBA

9,5

KOBEREC

OMÍTKA

25,0

9,5

CELKEM

253,5

235,0

246,5

l) Fotodokumentace charakteristických částí stavby

foto  č.1 panoramatická  fotografie  tělocvičny

foto  č.2 francouzské  okno  se  zábradlím,  střešní  okna

foto  č.3 těleso  topení  a  jeho  obložení

foto  č.4 detail  prostupu  rozvodů  vytápění

foto  č.5 detail  obložení  shrnovacích  dveří

foto  č.6 detail  napojení  vrstev  u  dveří

\

foto  č.7 shrnovací  dveře

foto  č.8 topení  a  termostat

m) Výkresová část

Výkr.č.1. 
Výkr.č.2. 
Výkr.č.3.

PŮDORYS TĚLOCVIČNY

HŘIŠTĚ - LAYOUT 
VZOROVÝ ŘEZ

M= 1:75 
M= 1:100 
M= 4:1

n) Rozpočet stavby, výkaz výměr

Viz. samostatná příloha dokumentace

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZŠ Studénka, ul. Butovická 346, 
Výměna podlahy vrchní tělocvičny

Investor:

Město  Studénka

Nám.  Republiky  762 
742  13    Studénka

Zpracovatel:

PROJECT  WORK  s.r.o.

Panská  395

742  13    Studénka   
IČO:  292  95 548

Březen 2017