PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„Lokální oprava fasády na Novém zámku ve Studénce “

Místo stavby 		: Objekt Nového zámku, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2020

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„Lokální oprava fasády na Novém zámku ve Studénce “

- Místo stavby

Objekt Nového zámku, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh lokální opravy fasády na objektu Nového zámku Studénka.

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka ,742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214 , DIČ CZ7852085692

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS

Jedná se o návrh lokální opravy fasády na objektu Nového zámku ve Studénce. Stávající fasáda je poškozena povětrnostními vlivy- je zde výskyt plísní , zduření a popraskání omítkové vrstvy.

Postup práce :

- Pomocí vysokozdvižné plošiny bude provedena lokální oprava fasády a to oklepáním zduřelé části a realizace nové omítkové vrstvy včetně nanesení fasádního nástřiku

- V místě výskytu plísní je nutné tuto napadenou část odstranit ( nástřikem přípravku a následně oškrábáním zasažené části fasády ) .Po řádném vyschnutí je možná aplikace nástřiku fasádní barvy

- Úklid staveniště

Předpokládaná doba pro lokální opravu fasády cca 14 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata……………………………………...

03/2020